| input | RF output measured | RF output displayed | Internal attenuation | cw / mod | frequency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14 dbm | 44.4 dbm | 37.4 dbm | 10 db | cw | 5845 |
| on “ N “ | 45.4 dbm | 41.0 dbm | 9 db | “ | “ |
| connector | 46.6 dbm | 43.7 dbm | 8 db | “ | “ |
|  | 47.4 dbm | 45.2 dbm | 7 db | “ | “ |
| internal | 48.3 dbm | 46.5 dbm | 6 db | “ | “ |
| variable | 49.0 dbm | 47.5 dbm | 5 db | “ | “ |
| attenuation | 50.1 dbm | 49.0 dbm | 4 db | “ | “ |
| 20 db to 0 db | 50.8 dbm | 49.8 dbm | 3 db | “ | “ |
|  | 51.0 dbm | 50.0 dbm | 2.5 db | “ | “ |
| 70 mhz | 51.0 dbm | 50.0 dbm | 2 db | “ | “ |

Comtech / Efdata CSAT 5060-100 ser  # 032100083

| input | RF output measured | RF output displayed | Internal attenuation | cw / mod | frequency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14 dbm | 43.2 dbm | 30.5 dbm | 10 db | cw | 6135 |
| on “ N “ | 44.4 dbm | 34.3 dbm | 9 db | “ | “ |
| connector | 45.4 dbm | 39.7 dbm | 8 db | “ | “ |
|  | 46.5 dbm | 42.4 dbm | 7 db | “ | “ |
| internal | 47.4 dbm | 44.5 dbm | 6 db | “ | “ |
| variable | 48.2 dbm | 45.7 dbm | 5 db | “ | “ |
| attenuation | 49.3 dbm | 47.5 dbm | 4 db | “ | “ |
| 20 db to 0 db | 50.2 dbm | 48.8 dbm | 3 db | “ | “ |
|  | 50.8 dbm | 49.6 dbm | 2 db | “ | “ |
| 70 mhz | 51.0 dbm | 49.8 dbm | 1.5db | “ | “ |

| input | RF output measured | RF output displayed | Internal attenuation | cw / mod | frequency |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14 dbm | 42.5 dbm | 30.5 dbm | 10 db | cw | 6425 |
| on “ N “ | 43.5 dbm | 36.5 dbm | 9 db | “ | “ |
| connector | 44.6 dbm | 40.5 dbm | 8 db | “ | “ |
|  | 45.3 dbm | 42.4 dbm | 7 db | “ | “ |
| internal | 46.2 dbm | 43.7 dbm | 6 db | “ | “ |
| variable | 47.3 dbm | 45.7 dbm | 5 db | “ | “ |
| attenuation | 48.3 dbm | 47.1 dbm | 4 db | “ | “ |
| 20 db to 0 db | 49.2 dbm | 48.3 dbm | 3 db | “ | “ |
|  | 50.0 dbm | 49.2 dbm | 2 db | “ | “ |
| 70 mhz | 51.0dbm | 50.5 dbm | 0 db | “ | “ |

10 volt power supply is 10.6 volts muted and 10.4 volts unmated

Internal 10 mhz. reference